## Slide 1: Визуализация природных ландшафтов в трехмерном движке Unreal Engine 5
Студент: Козлов В.В.
Научный руководитель: Витюков Ф.А.
Консультант: Витюков Ф.А.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э.БАУМАНА»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Москва, 2025
Notes: Добрый день, уважаемые члены комиссии. Тема моей ВКР – «Визуализация природных ландшафтов в трехмерном движке Unreal Engine 5».

## Slide 2: Содержание доклада
2
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Введение
Постановка задачи
Создание поверхности
Размещение деревьев и камней и нанесение текстур
Настройка отражений и тумана
Создание палаточного лагеря и места крушения
Разработка кода для реализации полета самолета над сценой
Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития
Выводы
Notes: Выполненная работа состоит из трех больших частей: аналитическая часть – где подробно описана вся теория, практическая часть 1 – визуализация сцены и практическая часть 2 – разработка кода пролета самолета над сценой. Саму же презентацию я решил разделить на 9 пунктов, чтобы не смешивать большое количество информации в одну кучу.

## Slide 3: Цель и задачи работы
3
Основной целью исследования является создание арктической интерактивной среды в трехмерном движке Unreal Engine 5.
Задачи:
Создать поверхность, используя программу TerreSculptor 2.0;
Создать и нанести текстуры на поверхность;
Разместить на поверхности различные элементы: деревья и камни;
Сделать реалистичные отражения в воде;
Создать декоративные элементы для наполнения среды: палаточный лагерь и место крушения самолета.
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Notes: Перейдем к основной цели и задачам работы. Основной целью исследования является создание арктической интерактивной среды в трехмерном движке Unreal Engine 5.
Также я выделил 5 основных задач:
Создать поверхность, используя программу TerreSculptor 2.0;
Создать и нанести текстуры на поверхность;
Разместить на поверхности различные элементы: деревья и камни;
Сделать реалистичные отражения в воде;
Создать декоративные элементы для наполнения среды: палаточный лагерь и место крушения самолета.

## Slide 4: Создание поверхности
4
Создание поверхности происходит в программе TerreSculptor 2.0: изначально создается плоскость, которую впоследствии можно отредактировать, добавив холмы, плато и овраги, используя встроенную утилиту – Perlin Noisemap Generator.
Пример создания поверхности в TerreSculptor 2.0
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Notes: Первым шагом является создание нового уровня. Для этого я выбрал программу TerreSculptor — там создается набросок поверхности, который затем дорабатывается в Unreal Engine.
Создание поверхности в программе TerreSculptor следующий: сначала создается плоскость, затем добавляются различные неровности, используя встроенную утилиту – Perlin Noisemap Generator. Как видно на скриншоте, она позволяет добавлять эти самые неровности с помощью различных ползунков или самому выставить необходимые значения параметров.

## Slide 5: Создание поверхности
5
После создания макета поверхности, происходит его импорт в проект Unreal Engine 5, предварительно выбрав нужный материал и выставив необходимые параметры.
Самый важный параметр при импорте – нормализация деталей. Необходимо задать оптимальное разрешение, чтобы текстуры поверхности не вызывали просадки кадров у пользователей, а также не были слишком размыленными.
Импортирование макета в Unreal Engine
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Notes: После окончания работы над поверхностью, выполняется ее экспорт в нужном формате для использования в Unreal Engine 5. Здесь я встретился с двумя проблемами:
Параметры генерации: изменение каждого параметра, представленного на скриншоте, довольно сильно влияло на общий вид сцены;
Производительность: работа с высокими разрешениями потребовала значительных ресурсов. Пришлось искать компромисс между качеством и производительностью.

## Slide 6: Создание поверхности
6
Озеро – неотъемлемая часть арктического пейзажа. Инструменты TerreSculptor не позволяют его сделать, поэтому создание воды ведется непосредственно в UE5.
Unreal Engine имеет класс актера “Water body custom”, что позволяет создать озеро в любом месте на поверхности. Также необходимо настроить материал, чтобы вид озера соответствовал общей атмосфере.
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Создание озера и настройка его материала
Notes: После импортирования базовой поверхности из TerreSculptor, необходимо доработать ландшафт, добавив несколько элементов. Одним из таких элементов является озеро. Я занимался созданием озера в UE, потому что инструменты TerreSculptor не позволяет создавать воду на поверхности.
В UE же есть такое понятие как «Actor» – любой объект, который может быть размещен на уровне. У каждого актера есть свой собственный класс, один из которых, как раз, «Water body custom», использовав который, можно поставить блок воды в любом месте поверхности.
Дефолтный материал имеет слишком яркий оттенок, поэтому его нужно заменить в параметрах актера. После нанесения правильного материала, озеро принимает более тусклый оттенок, а также становится менее прозрачным, что прекрасно вписывается в концепцию арктического пейзажа.

## Slide 7: Размещение деревьев и камней и нанесение текстур
7
Для нанесения текстур на объекты можно использовать встроенную площадку Quixel Bridge. Необходимо найти подходящие текстуры и заменить вершины гор на более заснеженные, а подножия – на более рыхлые.
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Вид текстур после их замены
Notes: Стоит заменить слишком резкие текстуры поверхности на более мягкие. Для этого используется платформа Quixel Bridge – торговая площадка, которая позволяет купить или скачать нужные модели или текстуры. В сцене необходимо заменить два сета текстур: вершины гор заменяются на более мягкий белый цвет, а их подножия – на рыхлый, менее резкий

## Slide 8: Размещение деревьев и камней и нанесение текстур
8
Модели для деревьев и камней можно также найти в каталоге Quixel Bridge.
В параметрах моделей необходимо настроить несколько функций, главными из которых являются коллизия (collision) и кучность (growth).
Чтобы не создавать каждое дерево вручную, уместно воспользоваться утилитой ProceduralFoliageVolume, которая позволяет создать большое количество моделей в выбранной области.
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Размещение деревьев и камней
Notes: Затем нужно добавить несколько природных элементов в сцену, например различные деревья и камни. Ассеты для них можно также найти в каталоге Quixel Bridge. В параметрах моделей необходимо настроить несколько функций, главными из которых являются коллизия (collision) и кучность (growth).
Чтобы не создавать каждое дерево вручную, уместно воспользоваться утилитой PFV (ProceduralFoliageVolume), которая позволяет создать большое количество моделей в выбранной области.
Здесь также используется Geometry Instancing – техника, позволяющая отрисовывать большое количество объектов, для которой не требуется большое количество итераций.

## Slide 9: Размещение деревьев и камней и нанесение текстур
9
Моделям деревьев и камней также нужно присвоить заснеженные текстуры, чтобы они вписывались в общую арктическую атмосферу.
Что касается деревьев – необходимо подняться на уровень родительского материала, изменив при этом летние текстуры на зимние.
Для изменения текстур камней используется виджет Runtime Virtual Textures, который позволяет настроить внешний вид текстур с помощью графа.
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Редактирование текстур деревьев
Граф RTV-текстур камней
Notes: Моделям деревьев и камней также нужно присвоить заснеженные текстуры, чтобы они вписывались в общую арктическую атмосферу.
В Unreal Engine система материалов организована с использованием концепции родительских и дочерних материалов, что позволяет эффективно управлять и переиспользовать материалы в проекте.
RVT (Runtime Virtual Textures) в Unreal Engine — это система, которая позволяет эффективно управлять текстурами и их отображением в реальном времени, улучшая производительность и качество графики в играх и приложениях. Основная идея RVT заключается в том, чтобы объединить текстуры в виртуальные текстуры, которые могут динамически обновляться и использоваться для рендеринга.
Для изменения текстур камней как раз используется Runtime Virtual Textures, которая позволяет настроить внешний вид текстур с помощью графа. Для использования RVT в Unreal Engine необходимо создать RVT-активы, настроить их в материалах и применить к объектам в сцене. В итоге это позволило значительно улучшить визуальное качество и общую производительность сцены.

## Slide 10: Настройка отражений и тумана
10
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Следующим шагом необходимо сделать отражения деревьев в воде для более реалистичной картинки.
В UE5 есть несколько методов отражения: Lumen, Screen Space и Ray Tracing.
Все они по-разному влияют на качество картинки и производительность сцены.
Поверхность воды без отражений
Метод отражения Ray Tracing
Notes: В Unreal Engine существует несколько методов отражения, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Можно выделить три основных метода: Lumen, Screen Space Reflections (SSR) и Ray Tracing.
Lumen — это система глобального освещения и отражений, представленная в Unreal Engine 5. Она предназначена для работы в реальном времени и обеспечивает высокое качество освещения и отражений.
SSR — это метод, который использует информацию о пикселях, уже отрендеренных на экране, для создания отражений. Он работает только с теми объектами, которые видны в текущем кадре.
Трассировка лучей — это метод, который использует физические модели света для создания реалистичных отражений, теней и освещения. Этот метод требует поддержки аппаратного обеспечения, такого как NVIDIA RTX.
Для создания отражений в воде был использован метод Ray Tracing, так как он делает отражения максимально реалистичными и саму сцену более кинематографичной.

## Slide 11: Настройка отражений и тумана
11
В Unreal Engine можно создать два вида тумана: плоский – подходит для кинематографического использования и объемный – для внутриигрового использования. В сцене используется объемный туман вследствие лучшей детализированности и передачи арктической атмосферы.
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Плоский туман
Объемный туман
Notes: После отражений я занялся настройкой тумана. В Unreal Engine существуют два основных типа тумана: плоский и объемный. Каждый из этих типов тумана имеет свои особенности, применения и визуальные эффекты.
Плоский туман представляет собой эффект, который накладывается на сцену и создает иллюзию тумана или дыма, но не взаимодействует с геометрией в 3D-пространстве. Он обычно используется для создания атмосферы и улучшения визуального восприятия
Объемный туман создает эффект тумана, который взаимодействует с геометрией в 3D-пространстве. Он может заполнять пространство между объектами и создавать более реалистичное восприятие глубины и атмосферы.

## Slide 12
12
Обе версии тумана создаются с помощью добавления определенных параметров в дерево графа. Этими параметрами являются плотность, скорость перемещения, прозрачность, зашумление, цвет и др. Также в дерево графа включены специальные блоки, которые позволяют менять значения параметров поверхностно, не заходя в сам материал.
Настройка отражений и тумана
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Граф материала плоского тумана
Граф материала объемного тумана
Notes: Хотел бы немного подробнее остановиться на создании тумана. Обе версии тумана создаются с помощью добавления определенных параметров в дерево графа. Этими параметрами являются плотность, скорость перемещения, прозрачность, зашумление, цвет и др. Также в дерево графа включены специальные блоки, которые позволяют менять значения параметров поверхностно, не заходя в сам материал.

## Slide 13
13
В сцене необходимо разбавить естественную природу несколькими искусственными объектами. Для создания палаточного лагеря использовались материалы из Blender, такие как палета, фургон, бочка, коробка и брезент.
Большинство моделей огня сильно нагружают сцену вследствие огромного количества частиц самого пламени и дыма. Чтобы число кадров не сильно падало, был использован оптимизированный огонь из UE Starter Kit.
Создание палаточного лагеря и места крушения
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Сцена палаточного лагеря
Notes: Также я решил разбавить естественную природу несколькими искусственными объектами. Для создания палаточного лагеря использовались материалы из Blender, такие как палета, фургон, бочка, коробка и брезент.
Отдельное внимание хотел бы обратить на костер, а точнее на дым, который он создает, так как его частицы нагружают систему больше остальных элементов. Чтобы число кадров не сильно падало, был использован оптимизированный огонь из UE Starter Kit.

## Slide 14
14
Для создания места крушения использовалось все из вышеописанного: Quixel Bridge для модели самолета, ProceduralFoliageVolume для камней под самолетом, огонь из UE Starter Kit.
Новое в этой сцене – снежная буря. Она была создана с помощью плагина Niagara, а также отредактирована в разделе графа материала.
Сцена места крушения самолета
Создание палаточного лагеря и места крушения
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Notes: Наконец, последняя деталь в этой главе – место крушения. Для его создания использовалось все из вышеописанного: Quixel Bridge для модели самолета, ProceduralFoliageVolume для камней под самолетом, огонь из UE Starter Kit.
Новое в этой сцене – снежная буря. Она была создана с помощью плагина Niagara, а также отредактирована в разделе графа материала.

## Slide 15
15
Код файла «ArcticFlyingPlane.h»
Разработка кода для реализации полета самолета над сценой
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Notes: Перейдем ко второй практической части, а именно к написанию кода для самолета. Здесь моей основной целью было создание класса самолета в Unreal Engine 5, который будет перемещаться по заданной траектории в небе: определить его начальную и конечную позиции, реализовать логику движения, а также обеспечивать плавное удаление объекта со сцены.
Базовый класс объекта в Анриле – AActor. Здесь был создан заголовок класса AArcticFlyingPlane, который наследуется от AActor. Заголовочный файл содержит объявления переменных и методов, необходимых для реализации логики движения самолета. Важно отметить, что использование макроса UCLASS() позволяет Unreal Engine автоматически генерировать необходимый код для работы с классом в редакторе и во время выполнения. Также в этом файле определяются переменные, которые будут использоваться для хранения начальной и конечной позиций, продолжительности полета и времени, прошедшего с начала полета.

## Slide 16
16
Код файла «ArcticFlyingPlane.cpp»
Разработка кода для реализации полета самолета над сценой
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Notes: В этом файле была реализована логика движения самолета. Код отвечает за интерполяцию между начальной и конечной позициями, а также за удаление объекта по завершении полета. Конструктор класса инициализирует начальные значения переменных, устанавливает начальную позицию самолета и включает возможность обновления в каждом кадре. Метод Tick отвечает за обновление позиции самолета, используя линейную интерполяцию для плавного движения. Важно отметить, что использование функции FMath::Lerp позволяет добиться плавного перехода между двумя точками, что делает движение более реалистичным.

## Slide 17
17
Код файла «Arctic.h»
Разработка кода для реализации полета самолета над сценой
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Notes: И последний файл, Arctic.h. В этом файле был определен макрос ARCTIC_API, который используется для управления экспортом и импортом классов и функций в проекте. Этот макрос позволяет компилятору правильно обрабатывать вызовы функций.

## Slide 18
18
Тестирование класса AArcticFlyingPlane проводилось в игровом мире Unreal Engine 5. Основная задача заключалась в проверке корректности движения самолета от начальной до конечной позиции за заданное время.
Фактический результат:
Самолет плавно перемещается от начальной позиции (0, 0, 1000) до конечной позиции (5000, 0, 1000) за 5 секунд;
Объект корректно удаляется из игрового мира по завершении полета.
Разработанный класс успешно выполняет поставленные задачи, демонстрируя основные принципы работы с объектами в Unreal Engine 5. Результаты тестирования подтвердили его работоспособность и готовность к дальнейшему использованию в более сложных игровых сценариях.
Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Notes: Фактический результат:
Самолет плавно перемещается от начальной позиции (0, 0, 1000) до конечной позиции (5000, 0, 1000) за 5 секунд.
Объект корректно удаляется из игрового мира по завершении полета.
Таким образом, разработанный класс успешно выполняет поставленные задачи, демонстрируя основные принципы работы с объектами в Unreal Engine 5. Результаты тестирования подтвердили его работоспособность и готовность к дальнейшему использованию в более сложных игровых сценариях.

## Slide 19
19
Перспективы развития данного решения включают:
Добавление анимации;
Интеграция с системами управления;
Расширение функционала;
Создание системы взаимодействия;
Оптимизация производительности.
Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Notes: Перспективы развития данного решения включают:
Добавление анимации: реализация анимаций для самолета, таких как взлет и посадка, что повысит уровень погружения в игровой процесс.
Интеграция с системами управления: внедрение системы управления полетом, позволяющей игрокам управлять самолетом с помощью клавиатуры или контроллера.
Расширение функционала: возможность добавления различных типов самолетов с уникальными характеристиками и поведением в воздухе.
Создание системы взаимодействия: разработка механик взаимодействия самолета с другими объектами, такими как здания, другие самолеты или природные элементы (например, облака и ветер).
Оптимизация производительности: улучшение производительности класса для работы с большим количеством объектов в сцене, что особенно важно для многопользовательских игр или сложных симуляций.

## Slide 20
20
Создание поверхности гораздо удобнее проводить не в Unreal Engine, а в смежных программах, предназначенных специально для этого;
Изучена утилита ProceduralFoliageVolume, позволяющая в течение короткого времени создать несколько сотен объектов в сцене;
Определена разница между различными видами отражений в Unreal Engine, а также изучен принцип работы трассировки лучей;
Была проделана работа по оптимизации сцены и определению баланса между красивой картинкой и высоким количеством кадров в секунду;
Разработан класс самолета для Unreal Engine 5, который демонстрирует устойчивую и функциональную логику движения в игровом мире;
Собраны данные о поведении самолета в игровом мире. Они обладают высоким качеством и могут быть использованы для дальнейшего анализа и разработки более сложных игровых механик.
Выводы
Введение | Постановка задачи | Создание поверхности | Размещение деревьев и камней и нанесение текстур | Настройка отражений и тумана | Создание палаточного лагеря и места крушения | Разработка кода для реализации полета самолета над сценой | Анализ результатов и перспективы дальнейшего развития | Выводы
Notes: В конце хотелось бы подвести все вышесказанное и по пунктам описать то, чему я научился, проделав данную работу:
Создание поверхности гораздо удобнее проводить не в Unreal Engine, а в смежных программах, предназначенных специально для этого;
Изучена утилита ProceduralFoliageVolume, позволяющая в течение короткого времени создать несколько сотен объектов в сцене;
Определена разница между различными видами отражений в Unreal Engine, а также изучен принцип работы трассировки лучей;
Была проделана работа по оптимизации сцены и определению баланса между красивой картинкой и высоким количеством кадров в секунду;
Разработан класс самолета для Unreal Engine 5, который демонстрирует устойчивую и функциональную логику движения в игровом мире;
Собраны данные о поведении самолета в игровом мире. Они обладают высоким качеством и могут быть использованы для дальнейшего анализа и разработки более сложных игровых механик.